LF phase detector
signals guide
### Dividers AD9515
Signal	f_REF	f_VCO
Input amplified	JP4 1-2	JP3 1-2
Input bypassed	JP4 2-3	JP3 2-3
Out 0	→DIVREF1	→DIVVCO1
Out 1	→detector XREF input	→detector VCO input
S0	always 0	always 0
S1	always 2/3	always 0
S2 = 0	PF1 = 0, PE5 = 0	PA3 = 0, PD7 = 0
S2 = 1/3	PF1 = 0, PE5 = 1	PA3 = 0, PD7 = 1
S2 = 2/3	PF1 = 1, PE5 = 0	PA3 = 1, PD7 = 0
S2 = 1	PF1 = 1, PE5 = 1	PA3 = 1, PD7 = 1
S3 = 0	PF0 = 0, PE6 = 0	PC0 = 0, PD6 = 0
S3 = 1/3; 2/3; 1	by analogy	by analogy
S4 = 0	PF8 = 0, PE3 = 0	PC3 = 0, PD5 = 0
S4 = 1/3; 2/3; 1	by analogy	by analogy
S5 = 0	PF7 = 0, PD0 = 0	PB1 = 0, PD4 = 0
S5 = 1/3; 2/3; 1	by analogy	by analogy
S6 = 0	PF9 = 0, PD1 = 0	PC2 = 0, PD3 = 0
S6 = 1/3; 2/3; 1	by analogy	by analogy
S7 = 0	PB2 = 0, PG0 = 0	PB2 = 0, PF10 = 0
S7 = 1/3; 2/3; 1	by analogy	by analogy
S8	always 1	always 1
S9	always 0	always 0
S10	always 0	Always 0
SYNCB	simultaneously PE0

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9515.pdf
pages 20-21
### Phase comparator HMC984
Signal	Type	Microcontroller port
CEN	Input	PG6
DNSAT	Output	PF4
DTSTO (LD-DO)	Bidirectional	PG12
REFEN	Output	PE9
UPSAT	Output	PF5
SCK	SPI clock input	PE12	SPI4_SCK
SDI	SPI MOSI input	PE14	SPI4_MOSI
SDO	SPI MISO output	PE13	SPI4_MISO
SENB	SPI NSS input	PE11	SPI4_NSS
CHIP3	adress bit	not connected

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc984.pdf